PONUDBENI TROŠKOVNIK

ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE MARUŠEVEC

PONUDBENI TROŠKOVNIK   MATERIJALA I  RADOVA ZA DEMONTAŽU POSTOJEČE I MONTAŽU   NOVE LED SVJETILJKE  JAVNE RASVJETE NA BETONSKIM I DRVENIM  STUPOVIMA  NN MREŽE, U MJESTIMA: Čalinec–47 kom; Brodarovec–37 kom; Cerje Nebojse–45 kom; Koretinec-10 kom;  = 139 komada OPĆINE MARUŠEVEC

| R.br. | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (kn) | UKUPNA CIJENA (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Dobava svjetiljke sa LED svjetlosnim modulima. Montaža svjetiljke na nosač (krak ) i spajanje svjetiljke na vodiče nn mreže. Dobava i spajanje konektora za priključni kabel Cu 3x2,5 mm², mehaničke zaštite IP 68. Osnovni traženi minimalni tehnički uvjeti za svjetiljku: Radna snaga 28 W ; trajnost LED modula min. 100.000 sati uz održavanje 80% svjetlosnog toka svih svjetiljaka; svjetlo tehnička iskoristivost modula min. 140 lm/W¸ svjetlosni tok min.3300 lm; stupanj mehaničke zaštite min.IP66; temperatura boje svjetlosti CCT 4000 K; indeks uzvrata boje CRI ≥75; raspon radne temperature od -40°C do +50°C; radni napon VAC 180 do 260 V;50 Hz, faktor iskoristivosti >0,95; kut svjetlosti 150x70; otpornost na udarce min IK08, kućište i nosač od lijevanog aluminija; Navedeno dokazati podacima proizvođača svjetiljke; priložiti fotokopiju certifikata: RoHs, LVD,EMC; IP;IK; Test Report; i ovlaštenje proizvođača za održavanje i servisiranje svjetiljke. Ponuđeni proizvod, tip i proizvođač: | kom | 56 |  |  |
| 02. | Dobava svjetiljke sa LED svjetlosnim modulima. Montaža svjetiljke na nosač (krak ) i spajanje svjetiljke na vodiče nn mreže. Dobava i spajanje konektora za priključni kabel Cu 3x2,5 mm², mehaničke zaštite IP 68. Osnovni traženi minimalni tehnički uvjeti za svjetiljku: Radna snaga 35 W ; trajnost LED modula min. 100.000 sati uz održavanje 80% svjetlosnog toka svih svjetiljaka; svjetlo tehnička iskoristivost modula min. 140 lm/W¸ svjetlosni tok min.3900 lm; stupanj mehaničke zaštite min.IP66; temperatura boje svjetlosti CCT 4000 K; indeks uzvrata boje CRI ≥75; raspon radne temperature od -40°C do +50°C; radni napon VAC 180 do 260 V;50 Hz, faktor iskoristivosti >0,95; kut svjetlosti 150x70; otpornost na udarce min IK08, kućište i nosač od lijevanog aluminija; Navedeno dokazati podacima proizvođača svjetiljke; priložiti fotokopiju certifikata: RoHs, LVD,EMC; IP;IK; Test Report; i ovlaštenje proizvođača za održavanje i servisiranje svjetiljke. Ponuđeni proizvod, tip i proizvođač: | kom | 63 |  |  |
| 03. | Dobava svjetiljke sa LED svjetlosnim modulima. Montaža svjetiljke na nosač (krak ) i spajanje svjetiljke na vodiče nn mreže. Dobava i spajanje konektora za priključni kabel Cu 3x2,5 mm², mehaničke zaštite IP 68. Osnovni traženi minimalni tehnički uvjeti za svjetiljku: Radna snaga 70 W ; trajnost LED modula min. 100.000 sati uz održavanje 80% svjetlosnog toka svih svjetiljaka; svjetlo tehnička iskoristivost modula min. 140 lm/W¸ svjetlosni tok min.8400 lm; stupanj mehaničke zaštite min.IP66; temperatura boje svjetlosti CCT 4000 K; indeks uzvrata boje CRI ≥75; raspon radne temperature od -40°C do +50°C; radni napon VAC 180 do 260 V;50 Hz, faktor iskoristivosti >0,95; kut svjetlosti 150x70; otpornost na udarce min IK08, kućište i nosač od lijevanog aluminija; Navedeno dokazati podacima proizvođača svjetiljke; priložiti fotokopiju certifikata: RoHs, LVD,EMC; IP;IK; Test Report; i ovlaštenje proizvođača za održavanje i servisiranje svjetiljke. Ponuđeni proizvod, tip i proizvođač: | kom | 20 |  |  |
| 04. | Dobava i montaža na nn stup vruće pocinčani željezni krak (min 70µ Zn) sa jednim parom patent nastavnih obujmica i vijkom za montažu 1=700 mm, (= 48 mm, nagib kraka 10°, Priložiti certifikat za krak proizvođača Ponuđeni proizvod, tip i proizvođač: | kom | 139 |  |  |
| 05. | Dobava, montaža i spajanje odcjepne izolirane vijčane stezaljke Al/Cu, 16-95 na 1,5-6 mm2 (Cu); max 63A; Ponuđeni proizvod, tip i proizvođač: | kom | 278 |  |  |
| 06. | Dobava i montaža kabela PP00-Y Cu 3x2,5 mm2 , sa spajanjem svjetiljke na nn mrežu | m | 417 |  |  |
| 07. | Dobava i montaža cijevi PVC (SPN, PNT) fi 16, za zaštitu kabela na stupu | m | 139 |  |  |
| 08. | Dobava i montaža inox trake za pričvršćenje PVC cijevi | m | 278 |  |  |
| 09. | Dobava i montaža kopči za band traku | kom | 278 |  |  |
| 10. | Demontaža stare postojeće svjetiljke sa priključkom, doprema na određeno skladište u Općini i zbrinjavanje opasnog otpada sukladno važećoj zakonskoj regulativi( žarulje VTFE 125 W) | kom | 124 |  |  |
| 11. | Ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete, puštanje u pogon i probni rad | kompl | 1 |  |  |
| 12. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja javne rasvjete u tri primjerka | kompl | 1 |  |  |
| 13. | Troškovi Elektre Varaždin, nazočnost, iskapčanje, moguća spajanje u OJR i drugo | kompl | 1 |  |  |
| 14. | Pripremni radovi, nenavedeni radovi, sitni nenavedeni materijal, osobni transport, privremena regulacija prometa (izrada elaborata, postava,suglasnost) i dr. | paušal | 1 |  |  |
| UKUPNA CIJENA BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST | kn |
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST | kn |
| UKUPNA CIJENA SA POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST | kn |

U ________________, dana _____________2017.

PONUDU OVJERAVA

______________________________

MP                                                           (potpis)