PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

ZA OPĆINU MARUŠEVEC ZA RAZDOBLJE OD 2010.-2017. GODINE

Varaždin, prosinac 2009.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MARUŠEVEC ZA RAZDOBLJE 2009. - 2016. GODINE

SADRŽAJ:

POJMOVI I KRATICE	4

1.	UVOD I POLAZNE OSNOVE	7

1.1.	SVRHA I OPSEG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM (PGO)	8

1.2.	PRAVNI I ZAKONODAVNI OKVIR	8

1.3.	Institucionalni okvir	9

2.	OSNOVNI PODACI O OPĆINI MARUŠEVEC	15

2.1.	POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PODRUČJA OPĆINE MARUŠEVEC	15

2.2.	GOSPODARSKE DJELATNOSTI	16

3.	POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM U OPĆINI MARUŠEVEC	17

3.1.	NAČIN SAKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA	17

3.2.	ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA	19

3.3.	KOLIČINE PROIZVEDENOG KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA	20

4.	MJERE GOSPODARENJA OTPADOM I ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA	23

4.1.	CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM	23

4.1.1.	IZBJEGAVANJE I SMANJENJE KOLIČINE OTPADA	23

4.1.2.	MJERE ISKORIŠTAVANJA VRIJEDNIH OSOBINA OTPADA, ODNOSNO MJERE ODVOJENOG SKUPLJANJA OTPADA	25

4.2.	PREGLED POSTOJEĆEG STANJA	28

4.2.1.	MJERE ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM:	29

4.2.2.	MOGUĆNOSTI PROSTORNOG ŠIRENJA I KVALITATIVNOG UNAPRJEĐENJA SUSTAVA ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA I PRIMARNE RECIKLAŽE	33

4.2.3.	ZAHTJEVI KOJI PROIZLAZE IZ STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE	38

4.2.4.	ORGANIZACIJA POSTUPANJA S ODREĐENIM VRSTAMA OTPADA	39

4.3.	PRIJEDLOG REALIZACIJE OPREME I OBJEKATA ZA GOSPODARENJE OTPADOM NA PODRUĈJU OPĆINE MARUŠEVEC	40

4.4.	EDUKACIJA STANOVNIŠTVA	41

5.	DIVLJA ODLAGALIŠTA	43

6.	PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI PREDVIĐENIH OVIM PLANOM	46

6.1.	PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA DJELOVANJE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM	46

7.	ZAKLJUČAK	49

8.	POPIS PROPISA KORIŠTENIH U IZRADI PLANA	50

# POJMOVI I KRATICE

Pojmovi i kratice korišteni u ovom Planu:

Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada sukladno provedbenim propisima Zakona o otpadu, koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Postupanje s otpadom po gospodarskim načelima i načelima zaštite okoliša podrazumijeva: skupljanje, skladištenje, obrađivanje, odlaganje, uvoz, izvoz i provoz otpada, zatvaranje i saniranje građevina namijenjenih odlaganju otpada i drugih otpadom onečišćenih površina.

Proizvođač otpada jest svaka pravna ili fizička osoba čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač) i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom, mijenja sastav ili svojstva otpada,

Komunalni otpad jest otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava,

Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada. Proizvodnim otpadom se ne smatraju ostaci iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača,

Opasni otpad je svaki otpad koji može ugroziti okoliš zbog svojstava otpada kao što su otrovnost, korozivnost, reaktivnost, zapaljivost ili drugi razlog

Inertni otpad jest otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim kemijskim i/ili biološkim promjenama.

Ambalažni otpad je otpad definiran u kategorijama Kataloga otpada i predstavlja ambalažu i ambalažni materijal koji ostane nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.

Skupljanje otpada jest prikupljanje, razvrstavanje i/ili predobrada otpada iste vrste u svrhu prijevoza,

Obrada otpada jest postupak kojim se u mehaničkom, fizikalnom, termičkom, kemijskom ili biološkom procesu, uključujući razvrstavanje, mijenjaju svojstva otpada u svrhu smanjivanja količine i/ili opasnih svojstava, te olakšava rukovanje i poboljšava iskoristivost otpada.

Oporaba otpada jest svaki postupak ponovne obrade radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe

Recikliranje jest ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada u energetske svrhe.

Skupljač otpada je pravna ili fizička osoba koja skuplja, razvrstava ili prevozi otpad.

Obrađivač otpada je pravna ili fizička osoba koja skladišti, obrađuje ili odlaže otpad.

Divlje odlagalište je odlagalište na koje neko naselje, skupina domaćinstava ili pojedina domaćinstva unutar neke općine ili grada odlažu svoj otpad na nekontroliran način.

Odlagalište (deponija, smetlište) je građevina namjenjena za trajno odlaganje otpada, kao organizirane komunalne djelatnosti. U sklopu odlagališta otpada mogu se nalaziti i građevine za skladištenje te obrađivanje otpada.

Neorganizirano odlagalište je isto što i "divlje odlagalište".

Legalno odlagalište otpada je građevine za (trajno) odlaganje otpada, predviđena odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima i sagrađena u skladu s važećim propisima, a rade uz odobrenje nadležnog tijela na temelju provedene procjene o utjecaju na okoliš te ishođenih dozvola.

Odlagalište otpada u postupku legalizacije je građevina za (trajno) odlaganje otpada, predviđena odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima za koja je započeo, ali još nije dovršen postupak procjene utjecaja na okoliš, odnosno, ishođenje potrebnih dozvola.

Službeno odlagalište otpada je, uglavnom, veći neuređeni prostori za (trajno) odlaganje otpada, predviđeno odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima, za koja nije proveden postupak procjene utjecaja na okoliš niti raspolaže ijednom od neophodnih dozvola, a radi na temelju rješenja ili odluke nadležnog tijela te je u sustavu službeno organiziranog dovoza otpada ovlaštenih komunalnih poduzeća.

Dogovorno odlagalište otpade je, uglavnom, neuređeni manji prostor za odlaganje otpada koji nije predviđeni odgovarajućim prostorno-planskim dokumentima i za koje nije proveden postupak procjene utjecaja na okoliš. Ono ne raspolaže nijednom od neophodnih dozvola, ali djeluju uz znanje ili u dogovoru s nadležnim tijelom. Uglavnom nije u sustavu službeno organiziranog dovoza otpada ovlaštenih osoba.

»Divlje« odlagalište otpada – smetlište, je manji neuređeni prostori koji nije predviđen za odlaganje otpada, a formirano je najčešće od građana bez prethodnog znanja tijela lokalne samouprave. Ne raspolaže nikakvim dokumentima relevantnim za njegovo djelovanje, a otpad uglavnom individualno, dovoze građani.

Zbrinjavanje otpada podrazumijeva svaki postupak obrade ili odlaganja otpada propisan propisima ZOO.

Upravno tijelo jest upravno tijelo jedinice lokalne samouprave – grada i općine i upravno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave – županije i Grada Zagreba, nadležno za poslove zaštite okoliša,

Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.

Zahvat u okolišu je svako trajno ili privremeno djelovanje čovjeka koje može narušiti ekološku stabilnost ili biološku raznolikost okoliša ili na drugi način može nepovoljno utjecati na okoliš.

Onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja, ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanja, unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih po okoliš.

Onečišćivač je svaka pravna ili fizička osoba čije djelovanje posredno ili neposredno uzrokuje onečišćavanje okoliša.

Štetna tvar je tvar čija su svojstva opasna za ljudsko zdravlje i okoliš, s dokazanim akutnim i kroničnim toksičnim učincima, vrlo nadražujuća, kancerogena, mutagena, nagrizajuća, zapaljiva i eksplozivna tvar, ili tvar koja u određenoj količini i/ili koncentraciji ima takva svojstva.

Monitoring (praćenje stanja okoliša) je sustavno mjerenje emisija, imisija, praćenje prirodnih i drugih pojava, praćenje kakvoće okoliša i promjena stanja u okolišu.

Reciklažno dvorište jest građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada.

Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom.

Građevine za zbrinjavanje otpada su: regionalni i županijski centri za gospodarenje otpadom, odlagališta opasnog, neopasnog i inertnog otpada i građevine namijenjene za spaljivanje otpada – spalionice otpada

Centar za gospodarenje otpadom je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.

Kratice:

IPPC - integrirano sprječavanje i kontrola zagađenja (Integrated prevention pollution control)

BAT - najbolja raspoloživa tehnologija (Best available technology)

# UVOD I POLAZNE OSNOVE

Danas je zbrinjavanje otpada i uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom jedan od kriterija kojim se prosuđuje ne samo civilizacijska nego i gospodarska razvijenost nekog područja. Da bi se uspostavio kvalitetan sustav i nadzor nad otpadom od nastanka do mjesta krajnjeg zbrinjavanja neophodno je ustrojiti odgovorna tijela kako na državnoj tako i na lokalnoj razini, donijeti odgovarajuću legislativu te izgraditi predviđene tehničko - tehnološke cjeline za prihvat, obradu i trajno zbrinjavanje neiskoristivih dijelova otpada. Da se navedeno implementira u praksi potrebno je na temelju zakonskih i podzakonskih akata izraditi Plan gospodarenja otpadom, te provoditi u njemu sve predviđene mjere, kako bi se navedeni postupci što bolje i efikasnije primijenili, uvažavajući specifičnosti područja primjene, dosegnuti stupanj gospodarenja otpadom, ekonomske aspekte kao i razvojne mogućnosti područja.

Dosegnuti suvremeni princip gospodarenja otpadom na svim razinama znači uspostaviti, provoditi i nadzirati cijeli niz aktivnosti, mjera i odluka koje su usmjerene na sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada, organizirano skupljanje otpada, adekvatan prijevoz otpada, oporabu otpada, kao i skrb za odlagališta otpada koja moraju biti opremljena tako da prihvaćaju otpad na zakonski ispravan i ekološki prihvatljiv način. Navedeno je ujedno i osnovni razlog namjene »Plana gospodarenja otpadom« koji se izrađuje obzirom na područja primjene (Država, Županija, Grad/ Općina), te isti moraju biti hijerarhijski usklađeni.

Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom regulira se zasebno kao cjelina u pojedinim jedinicama lokalne samouprave ili u više lokalnih jedinica koje mogu imati zajednički Plan gospodarenja otpadom. Prema Zakonu o otpadu (“Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) gradovi i općine su obvezne donijeti svoje Planove gospodarenja komunalnim otpadom za određeni period primjene (8 godina). Gradski odnosno općinski plan gospodarenja komunalnim otpadom je planski dokument gospodarenja otpadom, koji mora biti usklađen sa županijskim Planom, Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, kao i sa Strategijom zaštite okoliša Republike Hrvatske i programima zaštite okoliša. Vlada Republike Hrvatske je usvojila u kolovozu 2007. g. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za osmogodišnji period (2007. - 2015. g.).

Područje primjene ovog Plana gospodarenja otpada je Općina Maruševec u svojim administrativnim granicama. Plan gospodarenja otpadom Općine Maruševec (u nastavku PGO) imat će odgovarajuću ulogu u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom na razini Općine, a u skladu sa obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih državnih i lokalnih planskih dokumenata. PGO Općine Maruševec primjenjiv je u narednih 8 godina, za razdoblje od 2010 do 2017. god.

## SVRHA I OPSEG PLANA GOSPODARENJA OTPADOM (PGO)

Svrha donošenja PGO je, temeljeno na načelima EU-a, definirati okvir za održivo gospodarenje otpadom koje obuhvaća skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada provedbu skupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti vezano za otpad, nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti kao i briga za odlagališta koja su zatvorena. Člankom 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) utvrđen je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na načine gospodarenja otpadom. Člankom 11. Zakona utvrđen je sadržaj Plana, a obuhvaća:

- mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada,

- mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,

- popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta,

- redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,

- izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu sanacije.

Sadržaj se odnosi na plan gospodarenja komunalnim otpadom budući da su sukladno članku 15. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) gradovi i općine odgovorni za gospodarenje s komunalnim otpadom na svom području.

## PRAVNI I ZAKONODAVNI OKVIR

Primarni zakonodavni okvir za gospodarenje otpadom je Zakon o otpadu (“Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) i usvojeni međunarodni Ugovori. Isti je usklađen s odredbama Direktive EU o otpadu (EU Waste Framework Directive) 75/442/EC i predstavlja veliki korak u pravcu potpunog usklađenja sa zakonodavstvom EU o gospodarenju otpadom. Zakon o otpadu pravna je osnova donošenja PGO Općine Maruševec i on propisuje sljedeće:

- Plan gospodarenja otpadom donosi Općinsko vijeće za razdoblje od 8 godina, a njegovo izvršavanje provjerava se godišnje,

- Provedbu Plana nadzire nadležni ured za poslove zaštite okoliša,

- Općinsko poglavarstvo Općine Maruševec dužno je jednom godišnje do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu, podnositi općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera,

- Plan gospodarenja otpadom objavljuje se u službenom glasilu (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«),

- Izmjene i/ili dopune Plana mogu se donijeti samo za četverogodišnje razdoblje te na temelju analize učinkovitosti poduzetih mjera iz izvješća za to razdoblje, a iznimno i prije uz suglasnost Ministarstva.

- Ostali zakonski i podzakonski akti koji se primjenjuju za područje gospodarenja otpadom navedeni su u poglavlju 8.

## Institucionalni okvir

Institucionalni okvir za gospodarenje otpadom, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, strategijama i planovima, funkcionira na sljedećem principu:

- na prijedlog Vlade Republike Hrvatske odnosno Hrvatskog državnog sabora donose se zakoni, a na temelju njih i ostali provedbeni propisi te strategije;

- preko svojih ministarstava, posebice Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Vlada RH provodi donesene strategije, uredbe i provedbene pravilnike te koordinira postupke gospodarenja otpadom i provodi mjere postupanja s opasnim otpadom;

a) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira i realizira mjere za gospodarenje otpadom;

b) Agencija za zaštitu okoliša (AZO) zadužena je za uspostavu informatičkog sustava zaštite okoliša, uključujući i gospodarenje otpadom, te suradnju sa sličnim agencijama, prvenstveno u Europi;

c) Sve županije i Grad Zagreb dužni su brinuti o provedbi mjera i postupanju sa svim vrstama otpada, osim opasnog otpada i spaljivanja što je u nadležnosti države;

d) Gradovi i općine unutar županija odgovorne su za gospodarenje komunalnim otpadom i za provođenje mjera u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom;

e) Uvodi se načelo »zagađivač plaća«, te se definiraju obveze svih sudionika u konceptu integralnog sustava kao što su proizvođači otpada i uvoznici proizvoda i otpada, poduzeća za gospodarenje otpadom, konzultantska poduzeća, strukovne organizacije itd.

Odgovornost u procesu unapređenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom podijeljena je na sve sudionike u gospodarenju otpadom. U nacionalnoj Strategiji gospodarenja otpadom naglašava se značaj ojačanja horizontalne i vertikalne koordinacije između upravnih struktura, uz odgovarajuću stručnu podršku.

Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja za okoliš (»Narodne novine« broj 46/02)

Ova Strategija je izraz nastojanja da se rastuća svijest o potrebi zaštite okoliša RH pretvori u jasan, cjelovit i dugoročan koncept. Dvije teme daju posebno važenje ovoj strategiji i to prilagodba RH konceptu održivog razvoja te približavanje RH Europskim integracijama. Također, utvrđeno je da je neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna. Sustav gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti, između ostalog i stoga što se kasnilo sa donošenjem cjelovite strategije na razini RH, nedostatka znanja i obučenih kadrova, nedorečenih propisa, te nepostojanja financijskih poticaja/mehanizama.

Strategija i program prostornog uređenja Republike Hrvatske

Prema strategiji i programu prostornog uređenja, zbrinjavanje neopasnog tehnološkog otpada ustrojava se na razini županije, dok se zbrinjavanje komunalnog otpada ustrojava na lokalnoj razini gradova i općina. Otpad se treba zbrinjavati na načelima teritorijalnog i granskog pristupa, što znači za područje i za sustave u kojima nastaje otpad, prema vrsti i količini. Lokacije za građevine skladištenja, obrađivanja i odlaganja otpada utvrdit će se u prostornim planovima na temelju propisanih postupaka.

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 130/05)

Svrha Strategije je uspostaviti okvir unutar kojega će Hrvatska morati smanjiti količinu otpada koji proizvodi, a otpadom koji je proizveden održivo gospodariti.

Temeljni ciljevi Strategije su: smanjenje volumena-izdvajanjem korisnog otpada koji odlazi na reciklažu (ambalažni otpad, električki i elektronski otpad, automobilske gume, papir i dr.); izgradnja regionalnih/županijskih centara-odlagališta, sanacija i zatvaranje neuređenih gradskih i općinskih odlagališta, uz korištenje još pet godina do izgradnje županijskih; izgradnja županijskih (regionalnih) uređenih centara gospodarenja otpadom s uređenim odlagalištima (maks. 21 kom.); primjena najnovijih tehnologija obrade otpada (MBO, mehaničko - biološka obrada) i smanjenje otpada na cca 20% današnjeg volumena.

Ciljevi i mjere iz strategije gospodarenja otpadom su: izbjegavanje i smanjivanje količine otpada na izvoru te otpada kojega se mora odložiti uz materijalnu i energetsku oporabu otpada; razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (IVO koncept-Izbjegavanje, Vrednovanje, Odlaganje); smanjivanje rizika od otpada; doprinos zaposlenosti u Hrvatskoj; edukacija upravnih struktura, stručnjaka i javnosti za rješavanje problema.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 85/07)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj osnovni je dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje 2007. - 2015. god. Okvir za pripremu ovog plana je Strategija gospodarenja otpadom i postojeći zakoni i smjernice Europske unije (EU). Temeljni zadatak Plana u navedenom razdoblju je organiziranje provođenja glavnih ciljeva Strategije postavljene za razdoblje 2005. g. do 2025. g. u području gospodarenja otpadom i to: uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom; sanacija i zatvaranje postojećih odlagališta; sanacija »crnih točaka«, lokacija u okolišu visoko opterećenih otpadom; razvoj i uspostava regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, s predobradom otpada prije konačnog zbrinjavanja ili odlaganja i uspostava potpune informatizacije sustava gospodarenja otpadom.

Vlada RH donosi Plan koji sukladno Zakonu o otpadu sadrži sljedeće: vrste, količine i podrijetlo otpada za koje treba osigurati gospodarenje; uvjete gospodarenja posebnim kategorijama otpada; razmještaj lokacija (mreža) građevina i uređaja za oporabu i zbrinjavanje otpada i rokove za njihovu izgradnju; opće tehničke zahtjeve za građevine i uređaje za gospodarenje otpadom; procjenu i moguće izvore sredstava potrebnih za provođenje ciljeva u gospodarenju otpadom.

Nadzor nad provedbom Plana obavlja Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) koje je dužno, jednom godišnje, podnositi Vladi RH izvješće o izvršenju utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera iz Plana. Planovi gospodarenja otpadom (županijski, grada Zagreba, gradski i općinski) moraju biti usklađeni sa Strategijom i Planom. Plan gospodarenja otpadom grada, odnosno općine donosi gradsko/općinsko vijeće za razdoblje od osam godina, a njegovu provedbu nadzire nadležni ured.

Strategija gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji i Plan gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji:

Sukladno važećim propisima i dokumentacijom izrađena je Strategija gospodarenja otpadom Varaždinske županije i Plan gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji.

Gradovi i Općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom i dužne su na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom, međusobno surađivati i uz koordinaciju županije osigurati provedbu propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada. Zakon o otpadu propisao je obvezu jedinica lokalne samouprave da u dokumentima prostornog uređenja predloži lokaciju za gradnju građevina namijenjenih skladištenju, oporabi i zbrinjavanju otpada.

Osnovni cilj Strategije gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji je ostvarivanje i održavanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji će biti ustrojen prema suvremenim europskim standardima.

U Strategiji se navodi da se krajem 2001. god. pojavila inicijativa o uspostavi regionalnog odlagališta za četiri županije sjeverozapadne Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska), koja je prihvaćena na razini županija, gradova, općina (regionalni pristup), što je rezultiralo potpisivanjem Sporazuma i formiranjem Javne ustanove za odlaganje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada sjeverozapadne Hrvatske (u daljem tekstu Javna ustanova). Varaždinska županija potpisnik je ovog sporazuma. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske planira se izgraditi na lokacija Piškornica u Koprivničkom Ivancu.

Isto tako, navodi se i da sukladno regionalnom konceptu Županija treba odabrati lokacije za pretovarne stanice. S obzirom na oblik Županije, a u cilju optimiranja troškova predlaže se izgradnje nekoliko pretovarnih centara, koji bi ujedno trebali imati i funkciju reciklažnog centra. uvažavajući kriterije i imajući u vidu morfologiju Varaždinske županije istaknuta su tri lokaliteta za pretovarne stanice „Vražji rid“ kod Novog Marofa, odlagalište Jerovec i Meka kod Ludbrega. Odlagalište u Jerovcu nalazi se na području starog eksploatacijskog polja kvarcnog pijeska, koje je napušteno i u naslage nepropusnih glina i lapora odlaže se otpad zapadnog dijela Županije u kojem je koncesionar IVKOM d.d. Ivanec. Odlagalište egzistira od 1984. god.

Prema Planu gospodarenja otpadom za Varaždinsku županiju sa područja Općine Maruševec otpad se odvozi na službeno odlagalište Jerovec.

Za odlagališta  "Jerovec" u Jerovcu, " putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost započele su aktivnosti na sanaciji odlagališta u smislu izrade dokumentacije i pokretanja postupka procjene utjecaja na okoliš.

Odlagalište u Jerovcu ima ishođenu privremenu dozvolu (rok od 2 godine), obzirom da ne udovoljava svim uvjetima tehničko-tehnološke opremljenosti propisane Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom i pokrenut je postupak procjene utjecaja na okoliš.

Planom se predviđa uspostava jedinstvenog županijskog sustava gospodarenja otpadom. Isti se temelji na izgradnji centralne zone za gospodarenje otpadom županije (sortiranje i predobrada otpada i izgradnja odlagališta za komunalni i neopasni proizvodni otpad, izgradnja pretovarnih stanica, reciklažnih dvorišta te zatvaranje i sanacija službenih odlagališta u županiji uključujući i sanaciju tla onečišćenog otpadom i neuređenih odlagališta) uz uspostavu sustava za odvojeno sakupljanje, sortiranje, predobradu i obradu otpada na lokalnoj razini, osiguranje sredstava za financiranje predviđenog županijskog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, provedbu edukacije o postupanju s otpadom te osiguranje praćenja stanja gospodarenja otpadom. Gradski i općinski Planovi gospodarenja otpadom moraju biti usklađeni s ovim Planom. Nadležni ured Županije nadzire provedbu Plana gospodarenja otpadom, a jednom godišnje (do 31. svibnja) podnosi županijskoj skupštini izvješće o izvršenju radova kao i učinkovitosti planiranih radova. Usvojeno izvješće dostavlja se Ministarstvu i Agenciji za zaštitu okoliša.

Prostorni plan Varaždinske županije

U Prostornom planu Varaždinske županije u odredbama za provođenje za postupanje s otpadom navodi se, između ostalog, slijedeće:

- na razini Županije ustrojiti cjeloviti i zajednički sustav gospodarenja komunalnim i tehnološki neopasnim otpadom s krajnjim ciljem izgradnje građevine za obrađivanje i odlaganje ovog otpada na jednoj lokaciji (centar za obradu i odlaganje otpada). Centar za obradu i odlaganje otpada mora nuditi kompletno zbrinjavanje što podrazumijeva postojanje sortirnice, kompostane, termičke obrade i odlagališta za neiskorišteni ostatak otpada.

- Skladištenje otpada (privremeno odlaganje) moguće je organizirati na više lokacija u Županiji koristeći prostore postojećih odlagališta uz prethodno propisano uređenje. U okviru privremenog odlaganja moguće je organizirati sortiranje i druge djelatnosti (smanjivanje količine i volumena i sl.) ukoliko su one dopustive s obzirom na okolni prostor, a isplativije ih je organizirati na tim lokacijama nego u centru za obradu I odlaganje otpada.

- Postojeća kontrolirana odlagališta (Turčin, Ludbreg, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Jerovec), kao i sva ostala odlagališta i divlje deponije moraju se sanirati do roka utvrđenog posebnim propisima. Svaka od lokacija postojećih kontroliranih odlagališta može se pod određenim uvjetima upotrijebiti za skladištenje otpada (privremeno odlaganje).

- U PPŽ-u se utvrđuju slijedeće potencijalne lokacije za zbrinjavanje otpada (izgradnje centra za obradu i odlaganje otpada): Jerovec (Grad Ivanec), "Malo Polce" (Grad Ludbreg), "Pod Žulincem" (Općina Ljubešćica), Poljana Biškupečka (Grad Varaždin), "Stari zdenac" (Općina Jalžabet), Turčin (Općina Gornji Kneginec), te "Vražji rid" (Grad Novi Marof).

Prostorni plan uređenja Općine Maruševec

Gospodarenje otpadom je ustrojeno na način predviđen Prostornim planom Varaždinske županije kojim je predložena zajednička lokacija deponije komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada, a prostornim planom nije određena lokacija nove deponije na području općine. Za privremeno odlaganje otpada na području Općine Maruševec koristiti će se postojeće odlagalište u Jerovcu.

Lokacija je određena Županijskim planom. Za prikupljanje sekundarnih sirovina odredit će se odgovarajuće lokacije za postavu kontejnera.

Radi prikupljanja sekundarnih sirovina uredit će se prostori za kontejnere za odlaganje pojedinih materijala.

Do ustrojavanja cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom, planira se sljedeće:

- izbjegavati nastajanje i smanjivati količine proizvedenog otpada,

- organizirati sortiranje otpada  u svrhu smanjivanja količina i volumena otpada,

- organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari (papir, staklo, metal, plastika i dr.),

- organizirati odvojeno sakupljanje opasnog otpada,

- unutar domaćinstava odvajati biootpad i kompostirati ga,

- proizvedeni tehnološki neopasni i opasni otpad pravne osobe dužne su sakupljati od ovlaštenih sakupljača uz prateću dokumentaciju i izvješća redovno dostavljati nadležnim državnim službama,

- divlje deponije sanirati i zatvoriti.

# OSNOVNI PODACI O OPĆINI MARUŠEVEC

## POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PODRUČJA OPĆINE MARUŠEVEC

Općina Maruševec nalazi se u sastavu Varaždinske županije.

Područje Općine Maruševec svojim je najvećim dijelom smješteno na blagim brežuljcima koji su dio prigorja Maceljske gore i Ravne gore.

Općina Maruševec spada u red većih općina Županije Varaždinske, površine 50 km2 i broji 6 692 stanovnika. Oni žive u 1928 domaćinstava u 16 naselja. Gustoća naseljenosti iznosi 133 stanovnik na km2 što znatno odudara od prosječne naseljenosti u Republici Hrvatskoj koja iznosi 85 stanovnika na 1 km2. Naselja koja spadaju u općinu Maruševec su: Bikovec, Biljevec, Brodarovec, Cerje Nebojse, Čalinec, Donje Ladanje, Druškovec, Greda, Jurketinec, Kapelec, Korenjak, Koretinec, Koškovec, Maruševec, Novaki i Selnik. Općina Maruševec graniči sa općinama: Vinica, Petrijanec, Vidovec, Donja Voća te Ivanec. Općinsko središte Maruševec prometno je dobro povezano sa širom okolicom i županijskim centrom Varaždinom, od kojega je udaljeno oko 13 km. Željeznice ima manjim dijelom.

Tablica 1. Broj stanovnika, kućanstava i stanova po naseljima

| R.br. | Naselje | Broj stanovnika | Broj kućanstava | Broj stanova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bikovec | 221 | 64 | 75 |
| 2 | Biljevec | 249 | 70 | 70 |
| 3 | Brodarovec | 222 | 63 | 63 |
| 4 | Čalinec | 555 | 163 | 170 |
| 5 | Cerje Nebojse | 444 | 143 | 156 |
| 6 | Donje Ladanje | 1177 | 326 | 388 |
| 7 | Druškovec | 386 | 113 | 141 |
| 8 | Greda | 592 | 171 | 174 |
| 9 | Jurketinec | 471 | 128 | 128 |
| 10 | Kapelec | 115 | 35 | 35 |
| 11 | Korenjak | 97 | 33 | 36 |
| 12 | Koretinec | 425 | 108 | 107 |
| 13 | Koškovec | 239 | 72 | 72 |
| 14 | Maruševec | 538 | 166 | 165 |
| 15 | Novaki | 548 | 156 | 159 |
| 16 | Selnik | 413 | 117 | 117 |
| UKUPNO | 6 692 | 1 928 | 2 056 |

## GOSPODARSKE DJELATNOSTI

S obzirom na prirodne potencijale i resurse (2394 ha obradive površine), aktivnosti stanovništva vezane su uz poljodjeljstvo, ratarstvo i stočarstvo kao osnovne gospodarske djelatnosti. Gospodarsku osnovu općine, danas čini nekoliko poduzeća : Ciglana Cerje Nebojse - proizvodnja cigle, Elektromehanika d.o.o. - Ladanje Donje (bivša ME-GA) - proizvodnja specijalnih bolničkih kreveta i metalne galanterije, Connsors d.o.o.- Ladanje Donje - proizvodnja obuće, Jedinstvo - TMS- Ivanec - Pogon u Brodarevcu - proizvodnja magnetnih stega, Coning d.d. Varaždin, Pogon u Selniku, Coneko d.o.o. - Greda - proizvodnja prečistača otpadnih voda te "Autotransporti Stjepan Radić" d.o.o. Pekarnica "Greda" - Greda - proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Dio radno aktivnih stanovnika zaposleno je u Ivancu i Varaždinu, odnosno drugim mjestima izvan općine (dnevna migracija). Od turističkih sadržaja najveću ponudu nudi seoski i lovni turizam koji ima najveći potencijal ovoga kraja. Potencijali za razvoj turizma su također i na području dvorca Maruševec kao osnove za razvoj elitnog turizma. Također postoje i mogućnosti razvoja ribolovnog turizma (na području ribnjaka Maruševec i ribnjaka Brodarovec).

# POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM U OPĆINI MARUŠEVEC

Komunalni otpad prema odredbama Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09) je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava. Uobičajeni izvori proizvodnje komunalnog otpada na području Općine su kućanstva, turizam, uslužne djelatnosti, te javne površine. Gospodarenje komunalnim otpadom je u nadležnosti Gradova i Općina, koji su dužni na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom. Generalno gledano, posljedice neprimjernog gospodarenja komunalnim i ostalim vrstama otpadom su brojne, od nepovoljnog stanja u prostoru koji je onečišćen raznolikim otpadom, pa do smanjenja kakvoće okoliša i kakvoće življenja, te nepovoljnih i povećanih učinaka na zdravstvene rizike stanovništva.

Stoga, uspostava sustava gospodarenja komunalnim otpadom u Općini Maruševec u skladu je sa Strategijom i Planom gospodarenja otpadom RH, te županijskom Strategijom i Planom gospodarenja otpadom Varaždinske županije kao i njegova primjena, cjelovito rješava navedeni problem.

## NAČIN SAKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA

Na području Općine Maruševec kojem teritorijalno pripada 16 naselja i to: Bikovec, Biljevec, Brodarovec, Cerje Nebojse, Čalinec, Donje Ladanje, Druškovec, Greda, Jurketinec, Kapelec, Korenjak, Koretinec, Koškovec, Maruševec, Novaki i Selnik provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Komunalni otpad se zbrinjava odlaganjem na službeno odlagalište „Jerovec“. Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada provodi komunalno društvo Ivkom d.d., Ivanec, koje upravlja odlagalištem u Jerovcu. Na odlagalište „Jerovec“ se odlaže komunalni otpad iz kućanstava, komunalni i otpad sličan komunalnom iz gospodarskih i  komercijalnih subjekata i uslužne djelatnosti (trgovine, gospodarske tvrtke i zanatske radionice, škole, zdravstvene ustanove, uredi, turistički i ugostiteljski objekti i dr.), otpad s javnih površina (ulice, parkovi, šetališta) te glomazni otpad.

Otpad se odvozi i odlaže na odlagalištu “Jerovec” koje se nalazi oko 15 kilometara zapadno naselja Maruševec, u naselju Jerovec i ne spada u područje Općine Maruševec.

Službeno odlagalište Jerovec ima dozvolu izdanu od MZOPUG, broj 2186-05-03-05/5, klasa UP/I-351-08/05-01/10. Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada provodi komunalno društvo Ivkom d.d., Ivanec.

Za sakupljanje otpada na području Općine Maruševec postavljeno je slijedeće:

- posuda od 120 l 						1586 kom. (za domaćinstva)

- posuda od 120 l 						4 kom. (za pravne osobe)

- kontejneri od 5 m3 i 7 m3 za komunalni otpad		8 kom. ukupno (za pravne

osobe)

Sakupljeni otpad se po točno određenom rasporedu odvozi na odlaganje vozilima za prijevoz otpada.

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava provodi se dva puta mjesečno, odnosno svaki drugi tjedan jedanput, a iz gospodarstva tijekom redovnog odvoza ili po pozivu, 6 radnih dana u tjednu. Odvoz kontejnera vrši se po pozivu ili 2 puta mjesečno.

Poduzeće Ivkom d.d. na području Općine Maruševec vrši skupljanja glomaznog otpada te ga predaje poduzeću CIOS Varaždin d.o.o. ma zbrinjavanje, i to: sakupljanje namještaja, dijelova namještaja i sitnu plastiku i metal. Za ostale vrste otpada ( automobili, dijelovi automobila, automobilske gume,elektronički i električni otpad, građevinski otpad, žica od ograde ) postoje koncesionari te IVKOM d.d. ne smije skupljati takav otpad. Za sitni elektronski otpada u dogovoru sa koncesionarima tog otpada u krugu IVKOM – a postavljen je kontejner te se takav otpad može dopremiti u toku čitave godine.

Sakupljanje glomaznog otpada u Općini Maruševec vrši se dva puta godišnje.

Prikupljanje i odvoz otpada u na području Općine Maruševec provodi komunalno društvo Ivkom d.d. koje raspolaže s vlastitim voznim parkom.

Vozni park tvrtke Ivkom d.d. kojim se skuplja otpad na sastoji se od:

- specijano vozilo – smećar, kapaciteta 6 m3, 9 m3 i 11 m3	3 kom

- podizač kontejnera kapaciteta 5 m3 i 7 m3 			1 kom

Odvojeno skupljanje korisnog otpada vrši se u kućanstvima putem 3 besplatne vreće koje svako kućanstvo dobije jednom mjesečno - za odvajanje papira, plastike  i stakla. Tako sakupljeni otpad skuplja tvrtka Ivkom d.d.  jednom mjesečno po posebnom rasporedu i predaje dalje na oporabu ovlaštenim koncesionarima.

## ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

Komunalni otpad s područja Općine Maruševec odlaže se na odlagalištu komunalnog otpada „Jerovec“, a smješteno je na području kopova pijeska.

Odlagalište otpada Jerovec“ nalazi se u Varaždinskoj županiji na području Grada Ivanca. Smješteno je oko 5 km sjeveroistočno od Grada Lepoglave.

Lokacija odlagališta sanirati će se i zatvoriti nakon uspostave županijskog ili regionalnog centra za gospodarenje otpadom, sukladno Strategiji gospodarenja otpadom (»Narodne novine« broj 130/05) i Planu gospodarenja otpadom Varaždinske županije, nakon čega će se uklopiti u novi sustav gospodarenja otpadom u županiji.

Obračun usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja otpada u Općini Maruševec određen je na slijedeći način:

- 52,50 kuna/mjesečno po kućanstvu za kante od 120 l (odvoz se vrši 2 puta mjesečno)

- 280,00 kuna po kontejneru (odvoz po pozivu)

- 560,00 kuna po kontejneru (odvoz se vrši 2 puta mjesečno)

- 81,00 kuna po kanti (odvoz se vrši 2 puta mjesečno)

U sve cijene uračunat je porez na dodatnu vrijednost.

## KOLIČINE PROIZVEDENOG KOMUNALNOG I NEOPASNOG TEHNOLOŠKOG OTPADA

Odvozom komunalnog otpada je obuhvaćeno je približno 6 692 ljudi, odnosno 1 928 domaćinstava. U tablici 1. (poglavlje 2.1.) dat je detaljan prikaz broja stanovnika i domaćinstava u Općini Maruševec.

Otpad koji se odlaže na odlagalištu se ne važe, već se evidencija količina provodi na temelju postojećih podataka o voznom parku, načinu sakupljanja otpada (rasporedu odvoza) i posudama za prikupljanje otpada. O količini odnosno volumenu odloženog otpada izvršena je prognoza količina otpada i potrebna površina odlagališnog prostora.

Prema dostupnim podacima, u 2009. godini na odlagalište otpada "Jerovec" dovezeno je 1.022,50 tona komunalnog otpada iz Općine Maruševec (izvor: dopis od Ivkom d.d., od 25.1.2010.god.).

Na temelju količina odloženog otpada od stalnog stanovništva i broja stalnih stanovnika obuhvaćenih organiziranim odvozom komunalnog otpada, procijenjena je specifična količina otpada po stanovniku koja iznosi:

specifična količina otpada = 152,8 kg/stan. (na godinu)

specifična količina otpada = 0,42 kg/stan. (po danu)

Pretpostavljeno je da je organiziranim otpadom bilo pokriveno cjelokupno područje općine, odnosno 99% domaćinstava.

S obzirom na konstantan broj pada stanovnika na području Općine Maruševec predviđa se vrlo blagi porast količina otpada. Proračun prognoze količine otpada u sljedećih osam godina ima za gore  navedene količine odloženog otpada uvećane za 2 % godišnje.

Tablica 3. Proračun mase novonastalog otpada tijekom slijedećih godina s prosječnim povećanjem od 2% godišnje

| Godina | Masa odloženog otpada u pojedinoj godini | Masa odloženog otpada kumulativna |
| --- | --- | --- |
|  | t | t |
| 2010 | 1 022,50 | 1 022,50 |
| 2011 | 1 042,95 | 2 065,45 |
| 2012 | 1 085,10 | 3 150,55 |
| 2013 | 1 106,80 | 4 257,35 |
| 2014 | 1 151,52 | 5 408,87 |
| 2015 | 1 174,55 | 6 583,42 |
| 2016 | 1 198,10 | 7 781,52 |
| 2017 | 1 222,10 | 9 003,62 |

Ne postoje točni podaci o sastavu odloženog otpada. Sastav otpada se može pretpostaviti na osnovu procijenjenog sastava komunalnog otpada za pojedina područja Republike Hrvatske.

Analize komunalnog otpada većih hrvatskih gradova pokazuju da je po morfološkom sastavu sličan otpadu iz drugih europskih gradova. Približno trećinu kućnog otpada čini biootpad, odnosno razgradivi otpad (ostaci hrane, i prehrambenih artikala te zeleni otpad – cvijeće, trava, lišće i sl.). Oko jednu četvrtinu čine papir i karton. Staklene otpadne tvari, i to uglavnom ostaci staklene ambalaže, čine oko 8%, plastika oko 8%, a težinski postotni udjel metala je 2%.

Sukladno Zakonu o otpadu proizvodni neopasni otpad definira se kao otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasan, a nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada.

Projekcija količina neopasnog proizvodnog otpada (NPO), izračunava se na bazi podataka o količini koju danas stvara gospodarstvo Općine Maruševec iz kojeg se otpad organizirano skuplja i odvozi. Prema podacima iz komunalnog poduzeća Ivkom d.d., na području Općine Maruševec do trenutka izrade PGO nije bilo vršeno skupljanje proizvodnog neopasnog otpada jer nije bilo gospodarskih subjekata koje bi svojom djelatnošću generirale takav otpad. Ako je takav otpad i nastao, pretpostavlja se da je nastao u vrlo malim količinama te je odvožen  kao komunalni otpad (najvjerojatnije otpadna ambalaža, karton i slično).

Isto tako,  pretpostavlja se da će se dio takovg neopasnog proizvodnog otpada zbrinuti na neki drugi način (podsustavima gospodarenja otpadom), tj. reciklirati. Zbog toga, u ovom Planu nije vršena procjena količina proizvodnog otpada.

Takve neznatne količine neopasnog proizvodnog otpada pomiješane sa komunalnim odlažu se na odlagalište otpada „Jerovec“. Ovu vrstu otpada na odlagalište odvozi komunalno poduzeće.

# MJERE GOSPODARENJA OTPADOM I ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Obzirom da je općina odgovorna za gospodarenje komunalnim  otpadom, dužan je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje komunalnim otpadom, međusobno surađivati i uz koordinaciju Županije osigurati provedbu propisanih mjera za odvojeno prikupljanje otpada.

## CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM

Osnovne ciljeve za ostvarenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom čine elementi temeljeni na hijerarhijskom načelu:

- Izbjegavanje i smanjenje količine otpada

- Vrednovanje otpada (odvojeno skupljanje otpada)

- Odvoz i zbrinjavanje otpada

Mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na postupno postizanje cilja koji će u svojoj konačnici rezultirati promjenama u navikama ljudi te time i smanjenje količina otpada.

### IZBJEGAVANJE I SMANJENJE KOLIČINE OTPADA

Mjere izbjegavanja i smanjenja nastajanja otpada obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na postupno postizanje cilja koji će u svojoj konačnici rezultirati promjenama u navikama ljudi te time i smanjenje količina otpada.

Teoretski se iz kućnog otpada može iskoristiti 80 težinskih postotaka otpada odnosno čak četiri petine. Ostatak od oko 20 posto čine sitni otpad (prašina), ali i neke također potencijalno iskoristive otpadne tvari kao npr. tekstil, guma, drvo.

Tek po ugradnji vage na odlagalištu „Jerovec“ i vaganjem dopremljenog otpada, biti će poznate točne količine koje će se producirati u Općini Maruševec.

Radi postizanja zacrtanih ciljeva izdvojenog skupljanja radi reciklaže, prema Planu gospodarenja otpadom RH, planira se uvođenje izdvojenog skupljanja otpada na mjestu nastanka, tj. u domaćinstvima.

Slika 1: Odnos izbjegavanja i smanjivanja količina otpada

### MJERE ISKORIŠTAVANJA VRIJEDNIH OSOBINA OTPADA, ODNOSNO MJERE ODVOJENOG SKUPLJANJA OTPADA

Ove mjere čini skup aktivnosti i mehanizama usmjerenih na uporabu otpada recikliranjem, ponovnu uporabu ili obnovu putem postupaka koji omogućuju izdvajanje sekundarnih sirovina ili uporabu otpada u energetske svrhe.

Pod odvojenim skupljanjem podrazumijeva se izdvajanje iskoristivih tj. korisnih komponenti iz toka miješanog komunalnog otpada (papir, staklo, plastika, metali i zeleni (biorazgradivi) otpad) na mjestu nastanka. Cilj izdvajanja korisnih komponenti otpada je smanjenje ukupne količine komunalnog otpada i njihovo ponovno korištenje za istu ili drugu namjenu. Gospodarenje ostalim kategorijama otpada tzv. »posebnim kategorijama« regulirano je Pravilnicima koji su doneseni sukladno Zakonu o otpadu. Pravilno gospodarenje s njima dovest će u konačnici do smanjenja nastanka ukupnih količina komunalnog otpada, a time i do smanjenja pritiska na okoliš odnosno do reduciranja troškova za njegovo zbrinjavanje.

Osnovni cilj primjene ovih mjera je izdvajanje korisnih i štetnih tvari koje su namijenjene ponovnoj uporabi (sekundarnih sirovina) ili sigurnom zbrinjavanju.

Aktivnosti i mehanizmi koji omogućuju vrednovanje otpada su:

- razvrstavanje i odvojeno skupljanje otpada na mjestu nastanka (domaćinstva i gospodarski subjekti)

- postavljanje zelenih otoka za prihvat korisnih frakcija komunalnog otpada za građanstvo

- postavljanje kontejnera za odvojeno skupljanje otpada za gospodarske subjekte

- uspostava reciklažnih dvorišta

Mjere gospodarenja otpadom koje treba uspostaviti ili unaprijediti sukladno najoptimalnijoj tehnologiji obrade otpada su:

- edukacija i komunikacija s javnošću

- razvrstavanje i odvojeno skupljanje iskoristivog otpada na izvoru (mjestu nastanka)

- uspostava zelenih otoka i izgradnja reciklažnih dvorišta

- za sve ostale vrste otpada koje spadaju u posebnu kategoriju, način gospodarenja propisan je ciljanim pravilnicima kojima je utvrđen način postupanja s tim vrstama otpada od strane nadležnog Ministarstva

Kod pravnih subjekata potrebno je odvojeno odlagati ili/i skupljati određene vrsta otpada u kontejnere raznih vrsta i dimenzija te predobrade ili obrade istih u vlastitom krugu radi ponovnog korištenja u proizvodnom procesu ili predaje tvrtkama za skupljanje, obradu i promet sekundarnim sirovinama.

Cilj sustava gospodarenja otpadom je smanjiti u što većoj mjeri količinu komunalnog otpada, a čiji ostatni dio će se otpremati u Centra za gospodarenje otpadom na obradu i zbrinjavanje.

Sukladno Zakonu o otpadu određeno je postupanje sa komunalnim otpadom, odnosno da je otpad potrebo razvrstavati ovisno o svojstvima i mjestu nastanka.

Uspostavom i primjenom primarne reciklaže udovoljava se principima suvremenog gospodarenja otpadom. Prema Zakonu o otpadu određuje se odvojeno skupljanje i skladištenje otpadnih tvari čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti bilo recikliranjem bilo oporabom.

Odvojenim prikupljanjem i recikliranjem/oporabom otpada postiže se sljedeće:

- izbjegavanje odlaganja otpada na odlagalište

- koriste sirovine za dobivanje novih proizvoda

- smanjuje onečišćenje okoliša

- financijska ušteda

Podzakonskim aktima odnosno pravilnicima reguliran je način postupanja s posebnim kategorijama otpada i to:

- ambalažom i ambalažnim otpadom

- otpadnim gumama

- otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom

- vozilima kojima je istekao rok trajanja

- otpadnim baterijama i akumulatorima koji sadrže određene opasne tvari

- infektivnim otpadom iz zdravstvenih ustanova

- otpadnim uljima

- građevinskim otpadom

Primarna reciklaža se provodi putem mreže reciklažnih otoka i reciklažnih dvorišta u okviru kojih se izdvojene otpadne tvari mogu zasebno odložiti. Mjesta nastanka komunalnog otpada su domaćinstva te javne i uslužne djelatnosti uključujući i turističku djelatnost. Primarnom reciklažom se osim korisnih tvari iz komunalnog otpada izdvajaju i neke štetne tvari u svrhu smanjenja štetnog potencijala ostatnog dijela otpada koji u konačnici podliježe postupku obrade i odlaganja.

Iskoristive odnosno korisne frakcije komunalnog otpada su papir i karton, plastika, staklo, metali, tekstil, te zeleni (biorazgradivi) otpad.

Uz navedene korisne frakcije komunalnog otpada pojavljuju se i štetne (opasne) frakcije kao što su baterije, lijekovi, boje i lakovi, ulja, žarulje, akumulatori itd., za koje je potrebno također primijeniti sustav odvojenog skupljanja i odlaganja na za to predviđena mjesta.

Pored postojećih mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada u Općini Maruševec potrebno je predvidjeti i provoditi dodatne mjere za poboljšanje sustava gospodarenja otpadom. Navedeno se odnosi na promicanje izdvajanja korisnih (i štetnih) tvari iz komunalnog otpada na mjestu nastanka (u domaćinstvima, gospodarskim, uslužnim i drugim subjektima) kroz poboljšani sustav eko otoka i pojedinačnih sabirnih mjesta kao i uspostavu reciklažnog dvorišta.

## PREGLED POSTOJEĆEG STANJA

Odvojeno skupljanje iskoristivih ili opasnih komponenti otpada koja nastaju u domaćinstvima bit će predviđeno za realizaciju na temelju ovog Plana gospodarenja otpadom. Ovim Planom se predviđa u razdoblju od osam godina realizacija sljedećeg (kvantifikacija prikazana u tablici 11.):

- postavljanje dodatnih reciklažnih otoka u naseljima Općine Maruševec

- uspostava reciklažnih dvorišta

- izdvojeno skupljanje komponenti otpada za recikliranje putem kante/kontejnera smještenih u objektima

Na području Općine Maruševec  je uspostavljen sustav integralnog postupanja s komunalnim otpadom odnosno, primjenjuje se sustav primarne reciklaže s izdvajanjem reciklabilnih iskoristivih komponenti iz komunalnog otpada iz domaćinstava i to za slijedeće vrste otpada: papir, plastika i staklo.

Domaćinstva na području općine dobiju 3 besplatne vreće – za papir, za plastiku i za staklo. Odvoz tako izdvojenog otpada vrši se jednom mjesečno. Osim toga vršeno je i sakupljanje ostalih komponenti korisnog otpada i to: gume, elektronički otpad i metal.

Premma podacima od Ivkom d.d., sakupljene su slijedeće količine:

Godina			2009.

Staklo			4 000 kg

Papir			31 000 kg

Gume			2 700 kg

Elektronički otpad	5 000 kg

Metal			66 000 kg

Za plastiku u koju je uključena i PET ambalaža trenutno ne postoji način određivanja skupljenih količina te se za tu vrstu otpada ne vodi evidencija.

Na području Općine Maruševec nema postavljenih  reciklažnih (zelenih) otoka u koje bi se odvojeno odlagali reciklirajući materijali (papir, staklo i PET ambalaža).

### MJERE ZA POBOLJŠANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM:

- Uspostaviti reciklažnih otoke i sabirna mjesta po naseljima, u okviru kojih će se putem spremnika odvojeno prikuplja plastika (PET), staklo, papir

- Za pojedinu vrstu izdvojenog otpada predviditi spremnik različite boje (plavi spremnik za otpadni papir, žuti spremnik za PET ambalažu, zeleni spremnik za staklo)

- U gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima (trgovine) selektivno prikupljati karton, PET, staklenu, metalni otpad i aluminijsku ambalaža

- Selektivno prikupljati metalni otpad kao i glomazni otpad, te posebne kategorije otpada (otpadna jestiva ulja, akumulatori i autogume).

- Pojedine izdvojene vrste otpadnih tvari koje sakuplja komunalno društvo Ivkom d.d. predavati ovlaštenim sakupljačima i oporabiteljima otpadnih tvari.

- Primijeniti mjere za izbjegavanje i smanjivanje otpada na mjestu njegova nastanka promicanjem korištenja proizvoda sa što manje ambalaže, korištenja proizvoda koji se mogu reciklirati i oporabiti, promicati korištenje povratne ambalaže umjesto nepovratne, smanjiti korištenje plastičnih vrećica i slične ambalaže, stimulirati kupovinu ekoloških proizvoda;

- Koristiti medije i obrazovne institucije za edukaciju proizvođača i potrošača o mogućim načinima izbjegavanja nastanka otpada i/ili njegovog mogućeg smanjenja;

- nove reciklažne otoke i sabirna mjesta upotpuniti spremnicima za izdvajanje drugih vrsta plastičnog (ambalažnog) otpada (osim PET) i problematičnih otpadnih tvari (npr. baterije)

- Gdje je moguće, na sabirnim mjestima za sakupljanje komunalnog otpada postaviti i posude za odvojeno prikupljanje iskoristivih otpadnih tvari

- Osigurati pravovremeno pražnjenje posuda za izdvojeno prikupljanje iskoristivih i štetnih otpadnih tvari

- Poticati uvođenje izdvajanja i kompostiranja biootpada u okućnicama gdje uvjeti njegove primjene to omogućuju (dvorišta i vrtovi)

- Reciklažno dvorište urediti sukladno zahtjevima propisa za gradnju reciklažnih dvorišta, glavnom projektu i građevinskoj dozvoli

- Reciklažno dvorište izgraditi i opremiti kontejnerima i spremnicima odgovarajućeg volumena za odlaganje korisnih otpadnih tvari (papir, karton, PET, staklo (bijelo, smeđe i zeleno), Al ambalaža, metalni otpad (željezo, bakar, aluminij i olovo))

- Unutar reciklažnog dvorišta osigurati prostor (nepropusni plato s nadstrešnicom sa kontejnerima i spremnicima odgovarajućeg volumena za odlaganje štetnih tvari (autogume, akumulatori, baterije, otpadna ulja, otpadne boje i lakovi)

- Unutar reciklažnog dvorišta osigurati prostor za odlaganje glomaznog otpada

- Osigurati nadzor rada reciklažnog dvorišta te rad povjeriti kvalificiranom i obučenom osoblju

- Radno vrijeme reciklažnog dvorišta treba prilagoditi načinu života i potrebama gravitirajućeg stanovništva na način da je reciklažno dvorište otvoreno sve dane u tjednu osim nedjelje

- Odvojeno prikupljeni komunalni otpad u recikalžnim otocima i pojedinačnim sabirnim mjestima, treba uputiti na daljnju oporabu isključivo putem ovlaštenih sakupljača i obrađivača kako bi se tijekom reciklaže i oporabe jamčili visoki standardi zaštite okoliša

Uspostavljanjem novog županijskog sustava gospodarenja otpadom, Općina Maruševec treba izgraditi gore navedene mjere odvojenog sakupljanja komunalnog otpada uz primjenu navedenih dodatnih mjera, budući da je princip uspostave mreže reciklažnih otoka i reciklažnih dvorišta jedna od glavnih odrednica županijskog koncepta. Također je potrebno odvojeno prikupljati posebne kategorije otpada od strane komunalnog društva i to: otpadne gume, akumulatori, baterije i otpadno jestivo ulje (sakupljaju ovlašteni sakupljači).

Tablica 6. Mogući načini sakupljanja i obrade te smjernice za postupanje s pojedinim grupama otpada

| VRSTA OTPADA | Mjesto/način skupljanja | Mjesto/način obrade | Vrednovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni otpad | CGO | Odvajanje | Materijalno |
|  |  |  | Biološko |
|  |  |  | Energetsko |
| Građevinski otpad | Odlagalište GO, RD | Odvajanje i obrada na odlagalištu GO | Ponovna upotreba |
| Proizvodni otpad | CGO | Odvajanje | Materijalno |
|  |  |  | Biološko |
|  |  |  | Energetsko |
|  |  | Odlaganje |  |
| Poljoprivredni i šumarsko – drvni otpad |  | Ratarstvo | Biološko energetsko |
|  |  | Stočarstvo |  |
|  |  | Šumsko tlo |  |
|  |  | Drvmoprerađivačka |  |
| Opasni otpad |  |  |  |
| - gospodarstvo | Ovlašteni skupljač | Skladište proizvođača | Energetsko |
| - domaćinstvo | Ovlašteni skupljač | Skladište ovl. skupljača | Recikliranje, izvoz |
| Ambalažni otpad |  |  |  |
| - papir i karton | Zeleni otoci | Tvornica papira i kartona | Recikliranje |
|  | RD |  |  |
|  | Mini RD |  |  |
|  | Svežnjevi |  |  |
|  | POOPSS |  |  |
|  | Gospodarski subjekti |  |  |
| - stakleni | Zeleni otoci | Tvornica staklene ambalaže | Recikliranje |
|  | RD |  |  |
|  | Mini RD |  |  |
|  | POOPSS |  |  |
|  | Trgovina |  |  |
|  | Gospodarski subjekti |  |  |
| - plastični | Zeleni otoci | Pogoni za obradu | Recikliranje, Energetsko |
|  | RD |  |  |
|  | Mini RD |  |  |
|  | Trgovina |  |  |
|  | POOPSS |  |  |
|  | Gospodarski subjekti |  |  |
| - metalni | Zeleni otoci | Tvornica za obradu metala | Recikliranje |
|  | RD |  |  |
|  | Mini RD |  |  |
|  | Gospodarski subjekti |  |  |
| Biootpad | Bio kante | Kompostiranje | Upotreba komposta |
|  | Kompostana |  |  |
|  | RD |  |  |
| VRSTA OTPADA | Mjesto/način skupljanja | Mjesto/način obrade | Vrednovanje |
| Otpadan vozila | CGO | Pogoni za reciklažu | Korištenje sekundarne sirovine |
|  | RD |  |  |
|  | Mini RD |  |  |
|  | POOPSS |  |  |
| Otpadne gume | RD | Skladište ovlaštenog skupljača | Materijalno, energetsko |
|  | Ovlašteni skupljač |  |  |
|  | Trgovina |  |  |
| Otpadna električna i elektronička oprema | RD | Predobrada | Materijalno, izvoz |
|  | Ovlašteni skupljač |  |  |
| Otpad životinjskog podrijetla | Rashladni kontejner | Toplinska obrada | Postupanje prema propisu |
| Otpadna ulja |  |  |  |
| - mineralna ulja | RD | Skladište ovlaštenog skupljača | Energetsko |
|  | Ovlašteni skupljač |  |  |
|  | Benzinske postaje |  |  |
| - jestiva ulja | RD | Pogon za predobradu | Proizvodnja goriva |
|  | Ovlašteni skupljač |  |  |
| Otpadne baterije i akumulatori | RD | Skladište ovlaštenog skupljača | Recikliranje |
|  | POOPSS |  |  |
|  | Trgovina |  |  |
| Postojana organska otapala | Ovlašteni skupljač | Skladište ovlaštenog skupljača | Izvoz |
| Medicinski otpad |  |  |  |
| - inertni | U objektu | Odvajanje | Materijalna |
|  |  |  | Biološka |
|  |  |  | Energetska |
|  |  | Odlaganje |  |
| - opasni | Skladište proizvođača | Odvajanje | Energetsko, biološko, kemijsko |
|  | Ljekarna | Skladište ovlaštenog skupljača |  |

Napomene:

-CGO-centar za gospodarenje otpadom

-GO-građevinski otpad

-POOPSS - poduzeća za otkup, obradu i promet sekundarnim sirovinama

-RD- reciklažno dvorište

-mini RD- neĉuvano sakupljalište glomaznog, građevinskog otpada u kontejnere većeg kapaciteta

-skl.-privremeno skladište

-trgovina- prodavaonice u kojim je prodana roba od koje nastaje otpad nakon iskorištenja potrebne vrijednosti kupljene robe

-Postupanje s opasnim otpadom treba redefinirati po donošenju državnog Plana postupanja s opasnim otpadom.

### MOGUĆNOSTI PROSTORNOG ŠIRENJA I KVALITATIVNOG UNAPRJEĐENJA SUSTAVA ODVOJENOG SAKUPLJANJA OTPADA I PRIMARNE RECIKLAŽE

U cilju kvalitativnog unaprjeđenja sustava odvojenog sakupljanja otpada i primarne reciklaže predviđa se u razdoblju od osam godina realizacija slijedećeg:

- postavljanje reciklažnih otoka

- izgradnja reciklažnih dvorišta i to:

  - lokacija 1. „Jablanac“ u Donjem Ladanju i,

  - loakcija 2. „Prodnica“ u Čalincu

- postavljanje rashladnog kontejnera za otpad životinjskog porijekla

- postavljanje posuda 120 l za biorazgradivi zeleni otpad

Posude/kontejneri za korisni otpad se postavljaju na određenim lokacijama u općinskim naseljima ili trgovinama ili u/pred stambenim objektima. Tako postavljene posude/kontejneri (reciklažni otoci) za skupljanje otpadnog papira, ambalažnog stakla, plastične i metalne ambalaže od pića i napitaka na jednoj lokaciji čine "reciklažni otok". Također, putem reciklažnog otoka se može skupljati i određena komponenta otpada, npr. razne boje staklene ambalaže, u situacijama kada se druge komponente skupljaju putem dodatnih kanti za druge komponente za recikliranje.

Lokacije reciklažnih otoka trebaju udovoljavati kriterijima: da maksimalna udaljenost od mjesta stanovanja do mjesta za smještaj otoka bude oko 350 m, u drugoj fazi i manje udaljenosti od oko 200 m te da jednoj posudi treba gravitirati minimalno 750 stanovnika. Kako je gustoća u većem broju naselja na analiziranom podruĉju uglavnom manja od prije spomenute, uvažavajući slobodne površine, prometnice i zelene površine koje su na površinama naselja više ili manje prisutne, primijenit će se i drugi važeći kriteriji. Za pojedine etape vrijedi:

I. etapa: > 750 stanovnika - 1 reciklažni otok

II. etapa: > 500 stanovnika - 1 reciklažni otok

Iznimka za postavljanje kontejnera moguća je ukoliko na određenom prostoru postoji neki veći proizvođać određene vrste otpada (restorani, kafići, uredske prostorije s većim brojem zaposlenih i sl.).

Reciklažno dvorište je fiksno povremeno nadzirano mjesto za izdvojeno odlaganje određenih vrsta otpadnih tvari, koje nastaju u domaćinstvima. Reciklažno dvorište opremljeno je sa tri roll-kontejnera srednjeg kapaciteta i opremom za odlaganje (kontejnerima/posudama) papira i kartona, ambalažnog stakla, plastične i metalne ambalaže i istrošenih baterija. Roll-kontejneri služe za sakupljanje glomaznog otpada pretežno metalnog sastava, glomaznog otpada pretežno nemetalnog sastava i građevinskog otpada od manjih zahvata u domaćinstvima. Ograđeni prostor mora biti asfaltiran/betoniran, opskrbljen separatorom ulja i masti i stupom za rasvjetu reflektorskog tipa. Odvoz otpada u najbliže reciklažno dvorište ili objekta za predobradu ili obradu sakupljenog materijala vrši se odgovarajućim vozilima.

Izgradnja reciklažnog dvorišta osigurava se na cca 500 do 1.000 m2 tlocrtne površine. Na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta ili neposredno uz lokaciju mora biti dovoljno slobodnog prostora za parkiranje osobnih vozila s teretnom prikolicom, kao i osiguran prostor za pristup i manipulaciju vozila koja odvoze skupljene otpadne tvari.

Kriteriji za izgradnju jednog reciklažnog dvorišta je gravitaciono područje polumjera od 1 do 3 km. Na osnovi izvršenih analiza, na području Županije, predviđa se etapna izgradnja reciklažnih dvorišta.

U 2. Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Maruševec koje su trenutno u izradi, planiraju se dvije lokacije reciklažnih dvorišta – „Jablanac“ u Donjem Ladanju i „Prodnica“ u Čalincu.

Zahtjev za otvaranje reciklažnog dvorišta na vlasitim gliništima podnio je i IGM Ciglana Cerje Tužno. Gospodarski subjekt je trenutno u stečaju, te njihov zahtjeva za reciklažnim dvorištem neće biti predmet ovog Plana.

Slika 2. Shematski prikaz reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište mora udovoljavati osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- mora biti ograđeno,

- otvoreni spremnik mora biti u posebno ograđenom natkrivenom prostoru u koji je onemogućen dotok oborinskih voda,

- otpad se mora skladištiti odvojeno po svojstvu, vrsti, i agregatnom stanju,

- podna površina mora biti nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada,

- mora biti opremljeno tako da se spriječi rasipanje ili prolijevanje otpada, širenje prašine, buke, mirisa i drugih emisija,

- mora biti opremljeno uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara te drugom sigurnosnom opremom sukladno posebnim propisima,

- stacionirana posuda, spremnik i druga ambalaža, moraju biti izrađeni tako da je moguće sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka te nepropusno zatvaranje i pečaćenje, a nenatkriveni spremnici moraju biti s dvostrukom stijenkom ili atestirani za skladištenje tvari koje su sastavni dio otpada,

- na uočljivom mjestu mora biti istaknut »plan djelovanja u slučaju izvanrednoga događaja« koji sadrži sljedeće podatke: o vrstama otpada koji se skladišti; o mogućim izvanrednim događajima; ime, prezime i telefonske brojeve odgovornih osoba i njihova ovlaštenja; telefonski broj policije; telefonski broj vatrogasaca i telefonski broj hitne pomoći,

- mora biti označeno natpisom »Reciklažno dvorište« s podacima o vrsti otpada koji se skladišti, ključnom broju iz kataloga otpada sukladno posebnom propisu te nazivu pravne ili fizičke osobe i o radnom vremenu.

U reciklažnom dvorištu gospodarit će se sukladno Zakonu o otpadu, kao i odgovarajućim pravilnicima o posebnim vrstama otpada.

Posude za biorazgradivi otpad - biorazgradivi otpad je otpad koji se stvara u domaćinstvima a nastaje prilikom svakodnevne pripreme hrane, te uređenjem zelenih površina okućnica: kore od voća i povrća, listovi salate, kelja, blitve, ostaci kruha, ljuske od jajeta, talog i vrećice kave i čaja, lišće, suho granje, trava, cvijeće, opalo voće i dr. Količine variraju tokom godine. Biorazgradivi, zeleni otpad s javnih površina je otpalo lišće, pokošena trava, te drvenasti otpad (ogranci, stabljike i korijenje), a skuplja se s tržnica, groblja, parkova i drugih javnih zelenih površina. Godišnje stvaranje biorazgradivog otpada varira od lokacije, klime i vremenskih prilika.

Skupljanje biorazgradivog otpada iz domaćinstava u pravilu se vrši izdvojeno od ostalog komunalnog otpada, i to:

- putem posuda za izdvojeno skupljanje

- putem reciklažnih dvorišta ukoliko su za isto opremljena

Kompostiranje se odnosi na biorazgradivi dio komunanog otpada i za proizvodnju relativno kvalitetnog komposta pretpostavlja odvojeno skupljanje tog dijela otpada. Zahtijeva relativno visoku investiciju s obzirom na rezultate koje daje. Vrlo je teško garantirati kvalitetan kompost tretirajući samo biorazgradivi otpad (kuhinjski otpad) zbog nemogućnosti potpune kontrole ulaznog materijala. Tijekom devedesetih godina "kompost" proizveden iz otpada izostao je tržišni interes te se sve više koristi za rekultiviranje ili dnevno prekrivanje odlagališta.

Izdvojeno skupljanje provodi se tako da svako domaćinstvo ima jednu malu bioposudicu u koju ubacuje biorazgradivi otpad. Nakon što se bioposudice napune, iste se prazne u velike bioposude koje se nalaze u/na zajedničkim prostorima.

### ZAHTJEVI KOJI PROIZLAZE IZ STRATEGIJE GOSPODARENJA OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE

Prema zahtjevima koji proizlaze iz Strategije gospodarenja otpadom RH, neophodno je u narednom razdoblju poduzeti odgovarajuće aktivnosti kako bi se postigli ciljevi iz tablice 7. i 8.

Tablica 7. Kvantitativni ciljevi za količine otpada (Strategija gospodarenja otpadom RH)

| Ciljevi | Udio (%) godina |
| --- | --- |
|  | 2005. | 2010. | 2015. | 2020. | 2025. |
| Stanovništvo obuhvaćeno organiziranim skupljanjem komunalnog otpada | 80 | 85 | 90 | 95 | 99 |
| Količina odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada | 6 | 8 | 12 | 18 | 25 |
| Količina obrađenog komunalnog otpada | 2 | 10 | 20 | 25 | 30 |
| Količina odloženog komunalnog otpada | 95 | 80 | 68 | 58 | 45 |
| Količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada od količine proizvedene 1995. | 95 | 58 | 75 | 55 | 35 |

Tablica 8. Kvote oporabe i recikliranja nekih vrsta otpada (Strategija gospodarenja otpadom RH)

| Otpad | Rok | Kvota (% težine) |
| --- | --- | --- |
|  |  | oporaba | recikliranje |
| Ambalažni otpad | 2010. 2015. | 50-60 65 | 25-45 55-60 |
| Otpadan vozila | 2010. 2015. | 85 95 | 80 85 |
| e-otpad 4 kg/stan/god | 2010. | 70-80 | 50-80 |
| Otpadne gume vozila | 2010. 2015. | 70-80 90 | 60-70 70 |
| Otpadna ulja | 2010. | 90 | - |

### ORGANIZACIJA POSTUPANJA S ODREĐENIM VRSTAMA OTPADA

Građevinski otpad

Građevinski otpad otpad nastaje tijekom proizvodnje građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina.

Sastav građevinskog otpada je: materijal iskopa 75 %, uključujući i iskopanu zemlju s onečišćenih/kontaminiranih lokacija, otpad od rušenja i građenja 15-25 % te asfalt, katran i beton 5-10 %. Najvećim dijelom građevinski otpad (95 %) je inertan otpad (otpad od keramike, rušenja zgrada, žbuka, gips, razbijeni beton, željezo, čelik, kovine, drvo, plastika, papir i dr.), a može biti i opasan, primjerice, asfaltno vezivo ili otpad koji sadrži azbest, što traži posebnu kontrolu i obradu.

Deponij građevinskog materijala je nadzirani prostor u koji se odlaže isključivo inertni građevinski materijal (kamen, opeka, drvo,beton, žbuka i sl.), materijali od rušenja građevina, rasuti materijal iz iskopa - mješavina zemlje i sitnog kamenja, kao i industrijski ostatak u proizvodnji građevinskog materijala koji se ne može reciklirati unutar industrijskog procesa (krhotine plinobetona, škart iz betonare) i sl.

U okviru svoje nadležnosti Županija je izradila Izmjene i dopune Prostornog plana Varaždinske županije kojom je planirana lokacija za gospodarenje otpadom. U obuhvatu te lokacije predviđen je i centar za obradu građevinskog otpada u Očuri koja nije na području Općine Maruševec.

Opasni otpad iz domaćinstava

Kako do danas nije donesen državni plan o postupanju s opasnim otpadom o načinu sakupljanja, predobradi i obradi opasnog otpada, u ovom Planu isto se ne obrađuje. Postupanje s opasnim otpadom iz domaćinstva pobliže će se definirati tek onda kad se stvore preduvjeti za njegovo zbrinjavanje na razini RH.

## PRIJEDLOG REALIZACIJE OPREME I OBJEKATA ZA GOSPODARENJE OTPADOM NA PODRUĈJU OPĆINE MARUŠEVEC

Tablica 9. Predložena realizacija opreme i objekata na području Općine Maruševec, u razdoblju do 2016. godine

| Općina Maruševec | Reciklažni otoci | Reciklažno dvorište | Posuda 120 l za biorazgradivi zeleni otpad | Izdvojeno skupljanje – kante u objektima kapaciteta 240 l za papir i karton | Kontejner 1.100 l za skupljanje komunalnog otpada* | Rashladni kontejner za otpad životinjskog podrijetla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Etapa I | Etapa II |  |  |  |  |  |
| Bikovec | 1 | 1 | 0 | 64 |  |  |  |
| Biljevec | 1 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |
| Brodarovec | 1 | 1 | 0 | 63 |  |  |  |
| Čalinec | 1 | 2 | 1 | 163 |  |  |  |
| Cerje Nebojse | 1 | 1 | 0 | 143 |  |  |  |
| Donje Ladanje | 1 | 3 | 1 | 326 |  |  |  |
| Druškovec | 1 | 1 | 0 | 113 |  |  |  |
| Greda | 1 | 2 | 0 | 171 |  |  |  |
| Jurketinec | 1 | 1 | 0 | 128 |  |  |  |
| Kapelec | 1 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |
| Korenjak | 1 | 1 | 0 | 33 |  |  |  |
| Koretinec | 1 | 1 | 0 | 108 |  |  |  |
| Koškovec | 1 | 1 | 0 | 72 |  |  |  |
| Maruševec | 1 | 2 | 0 | 166 |  |  |  |
| Novaki | 1 | 2 | 0 | 156 |  |  |  |
| Selnik | 1 | 1 | 0 | 117 |  |  |  |
| UKUPNO | 22 | 2 | 1928 | 32 | 32 | 1 |

Uvažavajući gore navedeno, predviđa se u prvoj fazi izdvojeno skupljanje komponenti komunalnog otpada sustavom 2 kante, i to:

1. kanta za papir i karton,

2. kanta za ostatni komunalni otpad

Skupljanje ambalažnog otpada u kanti 1 i ostatnog otpada u kanti 2 provodilo bi se postojećim načinom skupljanja. Za smještaj navedenih kanti i kontejnera potrebno je osigurati dovoljno mjesta po objektima.

U drugoj fazi potrebno je predvidjeti i dodatno izdvajanje biorazgradivog otpada iz domaćinstava putem kante za biootpad. Razvrstavanje otpada prema navedenom kriteriju presudno je za uspješnost provedbe sustava izdvojenog skupljanja putem više kanti budući da navedeni sustav povećava troškove skupljanja, a stupanj čistoće u kantama određuje i visinu troškova daljnje obrade izdvojenih komponenti. Navedeni sustav namijenjen je stalnom stanovništvu, a reciklažni otoci za skupljanje stakla su namijenjeni kao nadopuna izdvojenog skupljanja za stalno stanovništvo ili za korištenje od strane nestalnog stanovništva.

Ambalažni otpad, otpadna vozila, EE otpad, otpadne gume vozila i otpadna ulja ovlašteni skupljači odvozit će obrađivačima koji posjeduju ovlaštenje MZOPUG-a za obradu i/ili zbrinjavanje takvog otpada. Opasni otpad iz kućanstava potrebno je izdvajati i odvoziti do najbližeg objekta za obradu, pretovarnu stanicu ili reciklažno dvorište.

## EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Uspjeh i realizacija svih zadanih ciljeva vezano za sprječavanje nastanka, smanjenje količina i odvojeno skupljanje komunalnog otpada značajno ovisi o informiranju i obrazovanju svih sudionika u procesu proizvodnje i gospodarenja komunalnim otpadom. Iz tog razloga nužno je razraditi sustav edukacije stanovništva u postupku odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i njeno kontinuirano provođenje i poboljšanje. Sustavno informiranje javnosti o aktivnostima vezano za način primjene i važnost provedbe primarne reciklaže potrebo je obavljati putem medija (pisanih, audio i video). Potrebno je provoditi mjere kojima će se motivirati i educirati stanovništvo za izbjegavanje nastanka otpada koje u konačnici završi na odlagalištu, odnosno poticati izdvajanje u što većoj mjeri svih korisnih komponenti komunalnog otpada kao i onih otpadnih tvari koje imaju štetno djelovanje na okoliš i zdravlje stanovništva. Navedena mjera treba imati dugoročni karakter kako bi efekti njegove primjene bili što je moguće veći.

U Općini Maruševec se ne provodi edukacija stanovništva. Istu je moguće provesti (vezano za selektivno prikupljanje otpada) povremenim informiranjem putem tiska i radija, kao i informativnim obavijestima dostavom na kućnu adresu.

Potrebno je započeti s edukacijom stanovništva na što većem izdvajanju korisnih komponenti iz komunalnog otpada u odnosu na sadašnje stanje.

Provođenjem stalne i poboljšane edukacije stanovništva razvija se svijest svakog pojedinaca o potrebi provedbe smanjenja količine komunalnog otpada izdvajanjem korisnih, a i štetnih komponenti iz komunalnog otpada na njenom izvoru.

Potrebno je organizirati edukacijske akcije školske djece organiziranjem radionica i predavanja. Predavanja je također uputno organizirati i za odrasle. Edukacija treba biti usmjerena na koristi koje se postižu provedbom primarne reciklaže odnosno izdvajanja otpadnih tvari na mjestu nastanka komunalnog otpada. Dodatne mjere poboljšanja primjene primarne reciklaže obuhvaćaju sljedeće:

- sustavnu i stalnu edukaciju javnosti (od predškolske i školske dobi do odraslog stanovništva), stručnjaka i upravnih struktura općine na realizaciji cjelovitog sustava gospodarenja otpadom predviđenoj na razini županije

- poticati aktivnu suradnju s ekološkim udrugama i svim zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama na primjeni mjera za smanjenje komunalnog otpada

- osnovne informacije o mogućnostima izbjegavanja i smanjenja komunalnog otpada davati u svim sredstvima javnog komuniciranja (radio, TV, novine), na panoima, vozilima, u reciklažnim dvorištima, eko otocima i dr.

- na web stranicama općine i komunalnog društva izvjesiti upute, mjere, aktivnosti i savjete za izbjegavanje nastanka i smanjenje komunalnog otpad

- uvesti »otvoreni telefon« za komunikaciju sa stanovništvom

- izraditi edukacijski i promidžbeni materijal s naputcima, porukama i sloganima za izbjegavanje i smanjenje komunalnog otpada i poticanje korištenja eko otoka i reciklažnog dvorišta

Za ocjenu uspješnosti primjene sustava primarne reciklaže potrebno je putem dostupnih javnih medija izvješćivati stanovništvo o količinama pojedinih izdvojenih tvari, predviđenim planovima poboljšanja te provoditi ankete o primjeni sustava primarne reciklaže i ispitivanja javnog mišljenja.

1

# DIVLJA ODLAGALIŠTA

Na području Općine Maruševec otpad se nelegalno odlagao na više lokacija. Radi se o slučajno odabranom prostoru koja su bila pogodna za nelegalno odlaganje otpada (laka dostupnost i teža kontrola).

Divlje odlagalište je odlagalište na koje neko naselje, skupina domaćinstava ili pojedina domaćinstva unutar neke općine ili grada odlažu svoj otpad na nekontroliran način.

Gradovi, odnosno općine dužni su, prema Zakonu o otpadu osigurati uklanjanje i zbrinjavanje otpada kojeg je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta otpada na njihovom području. Ukoliko osoba odgovorna za obavljanje komunalne djelatnosti na području grada/općine ne zbrine otpad kojeg je nepoznata osoba odložila izvan odlagališta, taj otpad će zbrinuti županija na teret grada/općine.

Način sanacije svodi se na prikupljanje otpada, sortiranje otpada, odvoženje otpada dijelom na odlagalište komunalnog otpada, a dijelom (koristan otpad i opasan otpad) odvozom od strane ovlaštenih firmi i konačnom sanacijom lokacije divljeg odlagališta.

Nakon raščišćavanja i sanacije terena nužno je onemogućiti daljnje odlaganje otpada na istoj lokaciji nizom različitih mjera kao što su na primjer: obavještavanje javnosti o sanaciji nelegalnog odlagališta i zabrani daljnjeg odlaganja, postavljanje rampe i table o zabrani odlaganja, pojačanoj kontroli komunalnih redara, uvođenjem strožijih kazni za nelegalno odlaganje i sl.

Na područjima na kojima se nekontrolirano odlaže otpad i na kojima se isti duže zadržava može doći do pojave raznih neželjenih utjecaja, pa i do same ekološke nesreće. Osnovni neželjeni utjecaji su:

• onečišćenje tla,

• onečišćenje podzemnih i površinskih voda procjednim vodama,

• onečišćenje zraka uzrokovano izbijanjem požara,

• neugodni mirisi,

• raznošenje laganog materijala vjetrom,

• buka

Ovisno o karakteristikama lokacije i sastavu odloženog otpada, te o količini vode koja se procjeđuje kroz odloženi otpad, dolazi do manjeg ili većeg onečišćenja tla i podzemnih i površinskih voda.

Plinovi koji se stvaraju prilikom razgradnje organskih tvari na odlagalištu mogu posredno ili neposredno utjecati na okoliš. U najvećoj količini prisutni su metan i ugljični dioksid, dok u manjoj količini sumporovodik i drugi. Požari su pojava karakteristična za divlja odlagališta otpada. Oni onečišćuju atmosferu otrovnim produktima nepotpunog izgaranja te izazivaju onečišćenje okoliša u obliku dima i zagađenja zraka, a dodatna opasnost je mogućnost širenja požara na okolno raslinje.

Na području Općine Maruševec evidentirana je osam divljih odlagališta. Zatražena je i financijska potpora od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te je zahtjev odobren. Zatraženi iznos sredstava iznosio je 297 600,00 kn, a odobrena sredstva od Fonda iznosila su 119 040,00 kuna. Općina Maruševec ukupno je utrošila 410 000,00 kuna u sanaciju divljih odlagališta.

Optimalan način sanacije divljih deponija je prikupljanje, sortiranje i odvoženje cjelokupnog odloženog otpada sa lokacije te sanacija onečišćene površine.

Ovo rješenje obuhvatilo bi sljedeće radnje:

– sječu i raščišćavanje niskog raslinja u koje je otpad zarastao

– izdvajanje metalnog, građevinskog i drugog korisnog otpada (neopasnog) i privremeno odlaganje na samoj lokaciji do konačnog odvoza

– prikupljanje opasnog otpada i odvoženje od strane za to ovlaštenih tvrtki

– strojno izvlačenje otpada s nepristupačnijih površina

– utovar i odvoženje otpada na odlagalište Jerovec

– ravnanje i uređivanje očišćene površine i priprema za konačnu sanaciju

– deratizacija i dezinsekcija očišćenih površina

– prekrivanje uređene površine kompostom ili zemljom obogaćenom gnojivom

– obavještavanje stanovništva o zabrani odlaganja otpada

– kontroliranje da se otpad ne odlaže na sanirano odlagalište.

Tablica 10. Podaci o divljim odlagalištima na području Općine Maruševec

| Red.br. | Lokacija | Vrsta odloženog otpada | Količina otpada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Jablanec», Donje Ladanje | Miješani komunalni otpad, ambalažni otpad (staklo i plastika), metalni glomazni otpad i otpadne gume | cca 100 m3 |
| 2. | Prodnica», Čalinec | Miješani komunalni otpad, ambalažni otpad (staklo i plastika), metalni glomazni otpad, građevinski otpad, poljoprivredni otpad | cca 400 m3 |
| 3. | «Marof», Biljevec | Poljoprivredni otpad, građevinski otpad, miješani komunalni otpad i glomazni otpad. | cca 200 m3 |
| 4. | «Greda» Greda | Građevinski otpad, ambalažni otpad, metalni glomazni otpad (školjke automobila) i miješani komunalni otpad | cca 350 m3 |
| 5. | «Noviška», Greda | Ambalažni otpad (plastika i sl.), metalni i glomazni otpad, građevinski otpad, poljoprivredni otpad i miješani komunalni otpad | cca 600 m3 |
| 6. | «Noviška», Jurketinec | Komunalni otpad, poljoprivredni otpad, građevinski otpad i metalni odnosno glomazni otpad. | cca 100 m3 |
| 7. | «Greblica» Greda | komunalni otpad, ambalažni otpad (plastika i sl.), poljoprivredni otpad, građevinski otpad, metalni glomazni otpad. | 1 000 m3 |
| 8. | «Velika Mlaka», Greda | Miješani komunalni otpad, ambalažni otpad (plastika i sl.), poljoprivredni otpad, građevinski otpad, metalni glomazni otpad i otpadne gume | 300 m3 |

Prema evidenciji odgovornih osoba u Općini Maruševec nisu evidentirana nova divlja odlagališta na području općine.

Iako nova divlja odlagališta nisu evidentirana predviđa se osigurati 50.000 godišnje za sanaciju potencijalnih novih divljih odlagališta.

# PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI PREDVIĐENIH OVIM PLANOM

Tablica 11.: Terminski plan realizacije aktivnosti predviđenih ovim Planom

| AKTIVNOSTI | Godina |
| --- | --- |
|  | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
| Reciklažni otoci | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Reciklažna dvorišta Jablanac, D. Ladanje Prodnica, Čalinec |  | X X |  |  |  |  |  |  |
| Kontejneri za komunalni otpad | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Izdvojeno skupljanje-posude u objektima (papir) | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Izdvojeno skupljanje-posude u objektima (biorazgradivi otpad) |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Rashladni kontejner |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Edukacija | X | X | X | X | X | X | X | X |

"x" – oznaka godine početka ulaganja u nabavu opreme ili izgradnju građevine za postupanje s otpadom

## PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA DJELOVANJE CJELOVITOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju se prema kriteriju količine i svojstvu otpada uz primjenu načela „onečišćivač plaća“. Iznimno, za komunalni otpad iz kućanstva mogu se primijeniti i drugi obračunski kriteriji u skladu s propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.

Mjere za izbjegavanje i smanjenje količine nastalog otpada najčešće se provode na mjestu njegovog nastanka, kod proizvođača otpada (gospodarstvo, kućanstvo itd.). Za procjenu troškova pojedinih mjera potrebno je mjere prethodno osmisliti i definirati. Većinu ovih mjera određuje država, a županija i jedinice lokalne samouprave provode mjere i samostalno organiziraju većinom mjere na području edukacije i razvoja odnosa s javnošću.

Prema Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine sredstva za provedbu projekata će se moći osigurati se iz:

– javnih izvora,

– privatnih izvora.

Javni izvori financiranja:

– državni proračun,

– proračuni JLS-a i JRS-a (sredstva jedinica lokalne i regionalne samouprave) i sredstava komunalnih društava (u vlasništvu jedinica lokalne samouprave);

– EU fondovi (predpristupni program ISPA i IPA; strukturni fondovi za države

članice);

– FZOEU (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost);

– krediti banaka (Svjetska banka, Europska banka za razvoj, Europska investicijska

banka, itd.)

Privatni izvori financiranja:

– privatna ulaganja u CGO-e (javno-privatno partnerstvo, koncesije i dr.);

– privatna ulaganja u primarno izdvajanje i prikupljanje otpada – postrojenja za

reciklažu i skupljanje.

Sredstva državnog proračuna koristit će se u manjoj mjeri za investicijske radove u sanacijama i gradnji budućeg sustava gospodarenja otpadom. Primarno će se koristiti za poticanje i razvoj sustava, pripremu programa i projekata razvoja i sanacije, poglavito „crnih točaka“.

Općina Maruševec će u slijedećem proračunu odrediti, sukladno mogućnostima, visinu sredstava za provedbu Plana. Samo financiranje zbrinjavanja i gospodarenja otpadom, u slučajevima kada nema osiguranih nepovratnih sredstava, zasniva se na principu proizvođač plaća, pa je na jedinicama lokalne samouprave odabir načina osiguranja sredstava, procijenjenih i predviđenih ovim Planom.

Za realizaciju ovog Plana gospodarenja otpadom mogu se koristiti jedan ili više financijskih izvora. Kazne zbog narušavanja okoliša određene su raznim zakonima, ali gotovo da se i ne primjenjuju. Razlozi za to su višestruki: nedostatak inspekcijskog kadra, nepostojanje relevantnog sudskog i inspekcijskog iskustva i prakse i dr.

Tablica 12. Procjena ukupno potrebnih ulaganja u gospodarenje s otpadom u razdoblju od 2010.-2017. godine na području Općine Maruševec.

| Oprema, objekti, dokumentacija i ostalo | Iznos ulaganja (kuna) * |
| --- | --- |
| Reciklažni otoci | 220.000 |
| Reciklažno dvorište (2 kom.) | 3.600.000 |
| Kontejneri za komunalni otpad | 64.000 |
| Izdvojeno skupljanje-posude u objektima (papir) | 11.200 |
| Izdvojeno skupljanje-posude u objektima (biorazgradivi otpad) | 482.000 |
| Rashladni kontejner | 150.000 |
| Ostalo (tehnička dokumentacija, edukacija) | 1.000.000 |
| Godišnja planirana sredstva za sanaciju divljih odlagališta | 50.000 |
| UKUPNO: | 5.637.200,00 |

* Približna procjena ulaganja. Realni iznos bit će poznat nakon odabira isporučitelja opreme i izvođača radova. Ulaganja po godinama pretpostavljena su kao da su sredstva osigurana općinskim proračunom

** Potrebna sredstva procijenit će se nakon izrade istražnih radova i tehničke dokumentacije

# ZAKLJUČAK

Polazište za osmišljavanje koncepcije gospodarenja komunalnim otpadom u Općini Maruševec prema Zakonu o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 87/09) je izrada Plana gospodarenja otpadom (članak 11. i 15.). Obveze prema Planu se odnose na smanjenje količine komunalnog otpada koji se u konačnici odlaže na odlagalište, izdvajanje u što većoj mjeri onih otpadnih tvari iz komunalnog otpada koji se mogu reciklirati, ponovno uporabiti i oporabiti u energetske svrhe. Koncepcija primjene primarne reciklaže odnosno izdvajanje otpadnih tvari na mjestu nastanka i njihovo ponovno korištenje predstavlja suvremeni princip gospodarenja komunalnim otpadom. Uspostava novog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na županijskoj razini podrazumijeva provedbu primarne reciklaže putem reciklažnih dvorišta i reciklažnih otoka. Izdvajanje korisnih komponenti iz komunalnog otpada putem reciklažnih otoka i sabirnih mjesta u Općini Maruševec potrebno je nastaviti i poboljšati, a poticanjem stanovništva njihovom edukacijom stimulirati što veće smanjenje komunalnog otpada na mjestu nastanka, koje se konačno zbrinjava na odlagalištu.

Nastavkom praćenja pojave novih divljih odlagališta i tla onečišćenog otpadom koje u konačnici treba sanirati, jedna je od važnih zadataka komunalnog redarstva Općine Maruševec. Iako nova divlja odlagališta nisu evidentirana u godišnjem proračunu preporuča se predviditi sredstva za sanaciju ukoliko se ista pojave.

# POPIS PROPISA KORIŠTENIH U IZRADI PLANA

- Zakon o otpadu
Narodne novine  178/04, 111/06, 60/08, 87/09

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
Narodne novine 50/05, 39/09

- Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
Narodne novine 97/05, 115/05, 81/08, 31/09

- Odluka o uvjetima označavanja ambalaže 
Narodne novine 155/05, 24/06, 28/06

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama 
Narodne novine 40/06, 31/09

- Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada 
Narodne novine 51/06

- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
Narodne novine 59/06

- Odluka o dopuštenoj količini otpadnih guma koje se može koristiti u energetske svrhe u 2006. godini  
Narodne novine 64/06

- Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom 
Narodne novine 69/06, 17/07, 39/09

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima 
Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima  
Narodne novine 133/06, 31/09

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima 
Narodne novine 136/06, 31/09

- Pravilnik o gospodarenju otpadom 
Narodne novine 23/07, 111/07

- Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada 
Narodne novine 45/07

- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
Narodne novine 72/07

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom 
Narodne novine 74/07, 133/08, 31/09

- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine 
Narodne novine 85/07

- Plan gospodarenja otpadom u Varaždinskoj županiji za razdoblje 2008. – 2015. godine 
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 117/07

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom 
Narodne novine 38/08

- Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
Narodne novine 128/08

# Text boxes

PROIZVODI

izbjegavanje

Ponovna uporaba

Smanjivanje na izvoru

Strogo izbjegavanje

OTPAD

Recikliranje

Oporaba u energetske svrhe

Obrada ostatnog otpada

Smanjivanje količina otpada

Zbrinjavanje otpada